## Slide 1
Economia do Setor Elétrico I
Transição Energética e a Contribuição das Baterias
Ganho econômico para o SIN?
Aluno: Ronaldo Antonio de Souza
Professor: Nivalde de Castro
Notes: Abertura: tema, disciplina e identificação. A pergunta central do trabalho é se o ganho sistêmico com baterias cobre os encargos pagos pelas demais fontes.

## Slide 2: Contexto: o SIN já corta energia renovável
A micro e minigeração distribuída (MMGD) cresce, a carga líquida do meio do dia cai e a geração centralizada precisa ser cortada.
20,6%
da geração eólica e solar disponível não foi aproveitada em 2025
R$ 6 bi+
de perdas estimadas dos geradores eólicos e solares com cortes em 2025
~40%
da carga atendida pela MMGD em 10/08/2025, com UHEs e UTEs no mínimo técnico
47–71 GW
de MMGD projetados pela EPE para 2034 (referência: 59 GW)
Fontes: ONS (2025); Acende Brasil (2025); Volts Robotics via Agência Infra (2025); EPE/MME, PDE 2034, Caderno MMGD e Baterias (2024). Estimativas de cortes variam conforme a metodologia.
Notes: Os números mostram a escala do problema. Os valores de curtailment e perdas vêm de fontes setoriais e variam por metodologia; a faixa de MMGD é a do caderno do PDE 2034.

## Slide 3: Como a MMGD leva ao curtailment
1
MMGD solar cresce
Geração distribuída fora do controle do ONS
2
Carga líquida cai ao meio-dia
Demanda a ser atendida pela rede diminui
3
UHEs e UTEs no mínimo
Sem margem para reduzir a geração despachável
4
Corte de eólicas e UFVs
Curtailment: energia disponível e desperdiçada
5
Rampa no fim da tarde
Sol se põe e térmicas são acionadas
A bateria (BESS) quebra a cadeia no passo 3
Absorve o excedente do meio-dia e devolve a energia na ponta do início da noite.
Menos curtailment
Menos térmica na rampa
Mais água nos reservatórios
Fontes: ONS, RT DGL-ONS 0189/2025; Acende Brasil (2025).
Notes: Cadeia causal: MMGD solar reduz a carga líquida ao meio-dia, hidrelétricas e térmicas já estão no mínimo, o excedente força o corte de eólicas e UFVs, e ao pôr do sol há rampa. A bateria desloca a energia do excedente para a ponta.

## Slide 4: Justificativa: por que estudar agora
Perda econômica real
Cortes custaram mais de R$ 6 bi a eólicas e solares em 2025, e o debate de ressarcimento segue aberto.
Janela de política pública
Primeiro leilão de armazenamento (LRCAP) em dez/2026, com início de suprimento em ago/2028.
Quem paga as baterias?
A Lei 15.269/2025 prevê rateio do custo entre geradores. O PL 3.716/2026 propõe mudar a regra.
Flexibilidade operativa
BESS desloca energia para a ponta, pode reduzir o despacho térmico e preservar água nos reservatórios.
Lacuna: falta comparar o ganho sistêmico das baterias com os encargos que cada fonte pagará.
Fontes: Agência Infra (2025); ePowerBay (2026) sobre o LRCAP; TAGD Law (2026) sobre a Lei 15.269/2025 e o PL 3.716/2026.
Notes: A justificativa combina três coisas: perda econômica já observada, uma janela de decisão regulatória (leilão de baterias) e uma lacuna analítica sobre rateio de custos.

## Slide 5: Problema de pesquisa e hipótese
PERGUNTA
O ganho econômico com a redução do curtailment pode ser equivalente aos encargos pagos pelas demais fontes para implantar as baterias?
Ganho = redução do custo total de operação (CTO) do SIN
H1: as baterias se pagam
A redução do CTO é maior ou igual à soma dos encargos pagos pelas fontes.
H0: o custo excede o ganho
A redução do CTO é menor que a soma dos encargos.
Variáveis: causa = nível de MMGD e presença de baterias. Efeitos = curtailment, despacho, armazenamento, CTO e encargos.
Notes: A hipótese é testável: compara a redução do CTO com a soma dos encargos.

## Slide 6: Objetivo geral
Verificar, por meio de simulações horárias do SIN sem e com baterias, se o ganho econômico com a redução do curtailment (menor custo total de operação) é equivalente aos encargos que as demais fontes pagarão pela implantação das baterias.
O QUÊ
Ganho sistêmico (redução do CTO) em confronto com os encargos pagos por cada fonte.
COMO
Simulações horárias do SIN sem e com baterias (NE e SE, 4 h), em níveis crescentes de MMGD.
PARA QUÊ
Dizer se as baterias se pagam e quais fontes ganham ou perdem, subsidiando o rateio dos custos.
Notes: O objetivo geral é único e mensurável: comparar o ganho sistêmico (redução do CTO) com os encargos pagos pelas fontes.

## Slide 7: Objetivos específicos
OE1
Quantificar a redução do curtailment
de eólicas, UFVs centralizadas e UHEs com baterias, em cada nível de MMGD.
OE2
Analisar despacho e armazenamento
identificar fontes beneficiadas e deslocadas e se a energia armazenada nas UHEs aumenta.
OE3
Calcular o ganho sistêmico (ΔCTO)
variação do custo total de operação do SIN, sem e com baterias.
OE4
Estimar os encargos por fonte
valor a ser pago por UHEs, UTEs, eólicas e UFVs pela implantação das baterias.
OE5
Comparar ganho e encargos
no sistema e por fonte, testando H1 e a sensibilidade ao nível de MMGD.
OE1 a OE3 medem o ganho, OE4 mede o custo e OE5 responde à pergunta de pesquisa.
Notes: Os cinco objetivos específicos formam uma cadeia: efeitos das baterias (OE1 e OE2), ganho sistêmico (OE3), custo (OE4) e comparação final (OE5), que responde à pergunta de pesquisa.

## Slide 8: Escopo e premissas do estudo
Dentro do escopo
Sistema Interligado Nacional (SIN)
Baterias no Nordeste e no Sudeste
Armazenamento de 4 horas
Simulação horária do despacho hidrotérmico
Cenários de MMGD a partir de uma referência
A definir no estudo
Potência instalada das baterias (MW)
Ano-horizonte da simulação
Eficiência de ida e volta (ref.: mínimo de 85% no LRCAP)
Valores dos cenários de MMGD (ref.: faixa do PDE 2034)
Método de rateio dos encargos por fonte
Fora do escopo
Dimensionamento ótimo e localização por barra
Baterias atrás do medidor
Efeitos sobre a tarifa do consumidor final
Outras tecnologias de armazenamento
Fonte de referência: requisitos técnicos do LRCAP 2026 (ePowerBay, 2026) e EPE, PDE 2034, Caderno MMGD e Baterias (2024).
Notes: Nordeste e Sudeste e a duração de 4 horas vêm do desenho original do trabalho. Os demais parâmetros ficam marcados como a definir.

## Slide 9: Metodologia: fluxo de simulações
ETAPA 1
Sem baterias
ETAPA 2
Com baterias
ETAPA 3
Análise
1
Dados de entrada
Demanda, geração horária por fonte, MMGD de referência
2
Cenário de referência
SIN sem baterias, com MMGD de referência
3
Simulação horária
Despacho hidrotérmico sem baterias
4
Resultados sem BESS
Curtailment, despacho, armazenamento, CTO
5
Cenários de MMGD
Aumento da MMGD sobre a referência
6
Inserção das baterias
BESS no Nordeste e no Sudeste, 4 h
7
Simulação horária
Com carga e descarga das baterias
8
Resultados com BESS
Mesmas variáveis da etapa 1
9
Comparação
Δ curtailment, Δ despacho, Δ armazenamento, Δ CTO
10
Encargos por fonte
Custo das baterias rateado entre as fontes
11
Balanço econômico
Ganho sistêmico × encargos
12
Conclusão
Fontes beneficiadas e deslocadas; teste da hipótese
Etapa 3 compara os resultados das etapas 1 e 2. O cenário de MMGD define as variações simuladas em cada etapa.
Notes: Fluxo em serpentina: a etapa 1 gera a linha de base sem baterias; a etapa 2 repete as simulações com baterias em cenários crescentes de MMGD; a etapa 3 compara os resultados, calcula os encargos por fonte e testa a hipótese.

## Slide 10: Cenários de simulação
Três níveis de MMGD, com e sem baterias, geram seis casos. A referência é o C3.
Sem baterias
Com baterias (NE + SE, 4 h)
MMGD baixa
47 GW (2034)
C1
Linha de base do nível de MMGD
C2
Efeito das baterias nesse nível de MMGD
MMGD de referência
59 GW (2034)
C3
Linha de base do nível de MMGD
REFERÊNCIA
C4
Efeito das baterias nesse nível de MMGD
MMGD alta
71 GW (2034)
C5
Linha de base do nível de MMGD
C6
Efeito das baterias nesse nível de MMGD
Comparações-chave: C2 × C1, C4 × C3 e C6 × C5 isolam o efeito das baterias; C1 × C3 × C5 isolam o efeito da MMGD.
Faixa de MMGD: EPE/MME, PDE 2034, Caderno MMGD e Baterias (2024); ordem de grandeza para o ano-horizonte a definir.
Notes: Matriz 3 x 2. A faixa de 47 a 71 GW com referência de 59 GW é a do caderno de MMGD do PDE 2034 e serve de ordem de grandeza; os valores finais dependem do ano-horizonte escolhido.

## Slide 11: Indicadores: como cada objetivo será medido
Objetivo | Variável de saída | Unidade | Comparação
OE1 | Curtailment de eólicas, UFVs e UHEs | MWh e % da geração disponível | Sem × com BESS, por nível de MMGD
OE2 | Despacho por fonte e energia armazenada nas UHEs | MWh/ano, MW médios e % da capacidade | Fontes beneficiadas × deslocadas
OE3 | Custo total de operação (CTO) | R$ bilhões/ano | ΔCTO em R$ e em %
OE4 | Encargos pagos por fonte | R$ milhões/ano | Conforme a regra de rateio
OE5 | Razão ΔCTO ÷ Σ encargos e resultado por fonte | Razão e R$ milhões/ano | ≥ 1 confirma H1; varia com a MMGD
Todas as variáveis vêm das simulações horárias, exceto os encargos (OE4), calculados a partir do custo das baterias e da regra de rateio.
Notes: Cada objetivo específico tem uma variável, uma unidade e um critério de comparação definidos.

## Slide 12: Análise econômica: ganho versus encargos
GANHO SISTÊMICO
ΔCTO = CTO(sem BESS) − CTO(com BESS)
Inclui a economia de menos curtailment, menos térmica e mais água armazenada.
ENCARGOS DAS FONTES
Σ Ei, i = UHE, UTE, eólica, UFV
Custo das baterias pago por cada fonte, conforme a regra de rateio adotada.
≥ ?
ΔCTO ≥ Σ Ei
H1 confirmada: o ganho sistêmico cobre os encargos.
ΔCTO < Σ Ei
H0 mantida: o custo das baterias excede o ganho.
Resultado por fonte
Ganho de despacho da fonte i menos Ei mostra quem ganha e quem perde.
Notes: A regra de decisão é simples: se a redução do CTO for maior ou igual à soma dos encargos, as baterias se pagam do ponto de vista do sistema. A análise por fonte mostra a distribuição do resultado.

## Slide 13: Resultados esperados e contribuição
O que o estudo entrega
Efeito das baterias no curtailment, no despacho e nos reservatórios
ΔCTO para cada nível de MMGD
Balanço entre ganho sistêmico e encargos por fonte
Contribuição
Evidência para o debate sobre o rateio dos custos das baterias
Apoio ao desenho de futuros leilões de armazenamento
Método replicável para outros níveis de MMGD
Limitações
Resultados dependem das premissas de MMGD, potência e localização das baterias
Regra de rateio dos encargos ainda em discussão regulatória
Estimativas de cortes variam entre fontes
Notes: Entregas, contribuição e limitações do estudo.

## Slide 14: Síntese
Problema
MMGD em expansão gera curtailment e perdas bilionárias.
Pergunta
O ganho do sistema com baterias cobre os encargos das fontes?
Método
Simulações horárias sem e com baterias (NE + SE, 4 h) em cenários de MMGD.
Resposta
ΔCTO comparado à soma dos encargos, no sistema e por fonte.
Notes: Fechamento: problema, pergunta, método e resposta esperada, em uma linha cada.

## Slide 15: Referências
ONS (2025). Diagnóstico e perspectiva da evolução dos cortes de geração no Brasil. RT DGL-ONS 0189/2025.
ONS (2025). Critérios para Gestão de Excedentes Energéticos. NT-ONS DOP 0022/2025.
EPE/MME (2024). PDE 2034, Caderno Micro e Minigeração Distribuída e Bateria atrás do Medidor.
Acende Brasil (2025). Custos dos cortes de energia solar e eólica devem ser compartilhados com a geração distribuída (via ABDIB).
Gesel-UFRJ (2025). Gesel Broadcast: Medidas para Mitigação dos Curtailments.
Agência Infra (2025). Agentes têm prejuízo de R$ 6,5 bi por curtailment em 2025, diz estudo (Volts Robotics).
ePowerBay (2026). Análise do Leilão de Baterias LRCAP 2026.
TAGD Law (2026). Projeto muda rateio do Ercap de baterias (Lei 15.269/2025 e PL 3.716/2026).
Notes: Algumas fontes são imprensa e consultorias setoriais; vale conferir os dados nas fontes primárias (ONS, EPE, ANEEL) antes da apresentação.